СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

С ГАНТЕЛЯМИ DFC TF-101A

Инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности

Предупреждение!

Во избежание травм внимательно прочтите нижеприведенные инструкции

прежде, чем приступить к занятиям.

1. Прочитайте все инструкции в данном руководстве перед началом занятий.

2. Ответственность за правильное инструктирование всех пользователей тренажера несет

его владелец.

3. Тренажер предназначен только для домашнего пользования. Он не подлежит сдаче в

аренду или использованию в иных коммерческих целях.

4. Тренажер устанавливается на ровную поверхность. Для защиты пола или ковра

подстилается специальный коврик для тренажера. Тренажер хранится в сухом и чистом

помещении.

5. Регулярно проверяйте и подтягивайте все крепежные детали.

6. Не допускайте детей до 12 лет к самостоятельному пользованию тренажером.

7. Не превышайте разрешенную максимальную нагрузку на скамью 150 килограмм.

8. Пользуйтесь специальной спортивной одеждой, не надевайте одежду, которая могла бы

попасть в тренажер. Занимайтесь только в спортивной обуви во избежание травмы ног.

9. Если вы почувствовали боль или головокружение в процессе тренировки, немедленно

прекратите занятия.

ПОДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА ТРЕНАЖЕРА

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

| No. | Описание | Кол-во | No. | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 1 | 15 | Шайба φ21Xφ10.4X2 | 1 |
| 2 | Опорная рама | 1 | 16 | Штифт Φ8x52 | 1 |
| 3 | Стойка-регулятор | 1 | 17 | Шайба φ13.6Xφ6.4X1.2 | 7 |
| 4 | Верхний упор | 1 | 18 | Винт M6X11 | 4 |
| 5 | Нижний упор | 1 | 19 | Винт ST4.8X12 | 2 |
| 6 | Спинка | 1 | 20 | Болт M6X50 | 1 |
| 7 | Заглушка | 4 | 21 | Стойка для отжимания | 2 |
| 8 | Квадратная втулка | 1 | 22 | Накладка | 2 |
| 9 | Заглушка | 8 | 23 | Болт M8X56XL20 | 4 |
| 10 | Накладка | 6 | 24 | Шайба D8 | 6 |
| 11 | Болт M10X55 | 1 | 25 | Нейлоновая гайка M8 | 4 |
| 12 | Заглушка | 1 | 26 | Гантели | 2 |
| 13 | Гайка | 2 | 27 | Держатель гантелей | 2 |
| 14 | Нейлоновая гайка M10 | 1 |  |  |  |

Схема сборки

Шаг 1:

Прикрепите стойку для отжимания (21) и держатель гантель (27) к основной раме болтами (23), шайбами(24) и нейлоновыми гайками (25). Поместите гантели на держатели (27).

Шаг 2:

Соедините стойку-регулятор (3) с квадратной втулкой (8) и опорной рамой (2),

Затем закрепите нижний упор (5) между ними, с помощью гайки (13), шайбы (24), выбрав нужную высоту. Закрепите верхний упор (4) подобным образом.

Шаг 3:

Соедините основную раму (1) с опорной (2) с помощью болта (11), шайбы (14) и нейлоновой гайки (15).

Если вы не собираетесь использовать тренажер, можете вытянуть штифт (16), сложить скамью и переместить в соответствующее место